Этапы монтажа шпунтованной доски

Перед началом монтажа шпунтованной доски необходимо, выдержать доску в помещении где она будет укладываться в течение, по крайней мере, 48 часов.

Крепление доски к основанию осуществляется с помощью саморезов (3х35-45 мм) с шагом 30-40 см. Необходимо предварительно засверлить доску со стороны шипа под углом ~50°. При укладке надо плотно стыковать половицы в поперечном и продольном направлениях, при необходимости стягивая с помощью клиньев. Необходимо также оставлять компенсационный зазор между покрытием и стенами (см. таблицу)

- Монтаж первого ряда осуществляется в направлении гребнем к стене.

Первая доска должна иметь длину, равную длине стены. Между стеной и доской необходимо предусмотреть зазор, равный примерно 20 мм.

- Следующие четыре-пять рядов досок настилаются с совмещением пазов и гребней без закрепления. С каждого конца ряда оставляется вентиляционный(компенсационный) зазор. Пазы шпунтованной доски должны прилегать к гребню предыдущей доски очень плотно. Последняя доска ряда должна иметь длину, равную длине помещения (с учетом зазоров, которые должны оставаться по торцам досок). В середине же доски могут быть более короткими. Стыковать такие доски нужно на лагах, причем, по центу лаг. Стыки необходимо располагать не на одном уровне, а в шахматном порядке.

- Сплачивание досок производят постукиванием молотком по всей длине доски. При этом необходимо защитить гребень с помощью дощечки с пазом. На лагу устанавливается временная рейка. В зазор между временной рейкой и последней доской вбивается пара клиньев навстречу друг другу, и таким образом  сплачиваются доски.

- Укладка продолжается так, как описано выше, до того момента, пока останется только участок, имеющий ширину меньше, чем ширина доски. В таком случае доску необходимо обрезать, оставляя необходимый зазор между стеной и доской. Чтобы плотно прижать последнюю доску к остальным, между этой доской и стеной вбивают клинья, после чего доска закрепляется на лагах. Чтобы предохранить стену, к ней предварительно ставят  прокладку из тонкой доски или фанеры.

Практичные материалы

Инструкция по укладке и эксплуатации шпунтованной доски

«КАРАОН»

Обзор продукции

Шпунтованная доска для настила

Размеры 132×30мм

Брус (опорная лага)

Размеры 50×50мм

Применение

Шпунтованная доска из ДПК – это, на сегодняшний день, современный материал для устройства чистовых полов в крытых не отапливаемых и отапливаемых помещениях. Не допускается использование шпунтованной доски из древесно-полимерного композита (ДПК) «Караон» вне помещений – на открытых площадках, которые подвергаются различным атмосферным воздействиям. Половое покрытие из шпунтованной доски «Караон» долговечно и экологично. Оно обладает высокой тепло- и звукоизоляцией, не требует окраски, долго служит без истирания. Шпунтованная доска «Караон» с реберных сторон имеет паз и шпунт. Благодаря этой конструктивной особенности обеспечивается плотное прилегание одной доски к другой и их надежное соединение. Если укладка произведена правильно, между досками не образуется щелей, и покрытие имеет красивый и эстетичный вид.

Основные положения

В настоящей инструкции описываются простейшие варианты укладки шпунтованной доски. В зависимости от внутренней конфигурации помещения вариантов укладки может быть много, и описать каждый из них не представляется возможным. В случае, если ваш объект имеет специфическую конфигурацию, или вам требуется нестандартное конструктивное решение, наш отдел менеджмента товаров и обслуживания объектов может разработать для вас индивидуальные предложения по укладке шпунтованной доски «Караон». Вы всегда можете обратиться к нам по электронной почте moscow@karaon.ru

Исполнение данной инструкции является обязательным.

Важная информация

Действие гарантии на шпунтованную доску может быть аннулировано при не соблюдении требований данной инструкции.

Возможно изменение и дополнение данной инструкции, если будут изменены характеристики используемого материала.

В состав шпунтованной доски входит 70% натурального дерева, поэтому возможно небольшое ее расширение в зависимости от условий эксплуатации. При укладке шпунтованной доски необходимо помнить о необходимости компенсационных зазоров возле неподвижных ограничителей. Такими ограничителями могут являться стены, стационарные коммуникации, камины и т.п. Если соответствующие компенсационные зазоры не будут предусмотрены, то возможно появление напряжений, которые приведут к вспучиванию или короблению покрытия.

Вентиляция

Настилу из шпунтованной доски необходима хорошая вентиляция. Воздух должен беспрепятственно циркулировать в полости доски и под покрытием между элементами опорной конструкции. Поэтому пустоты в них не должны ничем заполняться.

Также в полости доски нельзя размещать электрический «теплый пол» или электрические провода. Это может привести к возгоранию или вспучиванию и короблению покрытия.

Укладка опорной конструкции

Опорные лаги обязательно должны иметь опору. Опора для них устраивается точечная. На стыках лаг предусматривается зазор. Величина зазора не может быть менее 20 миллиметров.

Интервалы для укладки

При укладке опорных лаг интервал Х между ними должен составлять 600 миллиметров и соответствовать интервалу крепления доски. Если производится укладка шпунтованной доски по диагонали, интервал Х для опорных лаг уменьшается. Если укладка производится под углом 45°, интервал Х должен быть равен 300 миллиметрам. Интервал Y между точками опоры лаг должен составлять 500 миллиметров.

Важно!

Компенсационные зазоры

У всех неподвижных ограничителей (например, у стен, каминов, стационарных металлических коммуникаций, и т. д.) следует предусматривать компенсационные зазоры. Ширина компенсационных зазоров со всех сторон должна составлять не менее 20 мм. При расчете необходимой ширины зазора у торцевой части доски следует учитывать максимальной расширение 6мм/пог.м в зависимости от длины доски:

| Длина доски | Расстояние между устойчивыми конструкциями |
| --- | --- |
| 3,0 метра | 2,0 сантиметра |
| 4,0 метра | 2,6 сантиметра |
| 5,0 метров | 3,0 сантиметра |
| 6,0 метров | 3,6 сантиметра |

За дополнительной информацией и по любым вопросам, связанным с монтажом необходимо обращаться в отдел менеджмента по электронной почте moscow@karaon.ru

Способы крепления досок

Существует два основных способа укладки шпунтованной доски:

- по бетонному основанию или стяжке;

- по лагам.

Основание для укладки должно быть прочным, ровным и сухим.

Укладка на лаги

Регулируя высоту лаг при укладке шпунтованной доски по лагам, можно выйти на необходимую высоту пола.

Укладка по бетонному основанию

После того как стяжка готова, можно начинать непосредственную укладку доски. Первый этап укладки – устройство основания, на которое будет производиться настил покрытия. Шпунтованная доска и бетон должны быть разделены гидроизоляционным барьером. Основание настила выполняется из фанеры. В этом случае используется влагостойкая фанера, ширина которой должна быть не менее 18 миллиметров. Укладка фанеры производится по диагонали к будущему покрытию. Между листами фанеры оставляется зазор в два-три миллиметра, а между листом и стенами – примерно 15 миллиметров. Листы фанеры крепятся к бетону шурупами и дюбелями. При креплении головки шурупов «утапливаются» в фанеру на три-четыре миллиметра ниже ее поверхности.